## Slide 1
Tritech México y Tritech Honduras, presentan:
“LA IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES PRODUCTIVAS EN LA LUBRICACION PROFESIONAL EN UN INGENIO”
Presenta: IQ Gilberto Andrade Viascan
Gerente Técnico y Capacitación
Grupo Tritech
Miembro de la Society of Tribologist and Lubrication Engineers
STLE No. 51145 IM
San Pedro Sula, 23 de Agosto de 2017

## Slide 2
Ing. Gilberto Andrade Viascán.
Ingeniero Químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Administración industrial por la UNAM, con 18 años de experiencia en lubricación industrial y automotriz. Con estudios de especialidad de Lubricación en México y los EU, por parte de la STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers).
Es miembro de la STLE en los EU desde 1998 y miembro fundador de la STLE capitulo Mexico en el año 2000. Es capacitador y consultor industrial en materia de lubricación especializada y actualmente desempeña la posición de Gerente de Ventas y Capacitación de la empresa Tritech México (Grupo Castrol)., compañía especialista en lubricación industrial de alto rendimiento.
gandrade@grupotritech.com
Presentación ponente

## Slide 3: Temario
El porque de la platica
Objetivos
El error humano
Tipos comunes de errores humanos.
La docena sucia (The Dirty Dozen)
Taxonomía de los errores.
Estadística de fallas y errores industriales (aviación, industria (rodamientos) ingenios-molinos)
Modelo tribológico para analizar los requisitos de lubricación en un equipo de acuerdo a especialistas de la STLE.
Las maquinas son sistemas (Molinos)
Ejemplos de fallas en chumaceras y coronas.
Reglas fundamentales de la lubricación
Sugerencias para minimizar los efectos de errores y fallas humanas
Conclusiones
Bibliografía

## Slide 4: Objetivos
Sensibilizar a los tomadores de decisiones en mantenimiento y producción sobre la importancia del análisis objetivo de una adecuada toma de decisiones.
Conocer los principales causas de falla en la toma de decisiones de mantenimiento y producción de acuerdo a especialistas en análisis de fallas industriales
Conocer los principales factores de influencia a tomar en cuenta en la lubricación de un equipo rotativo en le ingenio.
Conocer algunas sugerencias de especialistas de la STLE, para optimizar la toma de decisiones en planta en materia de lubricación industrial

## Slide 5: El porque de la platica
Confiabilidad humana
  En un ingenio, la toma de decisiones en mantenimiento y producción, se vuelve un proceso complejo, especialistas en productividad industrial, sugieren analizar, de la confiabilidad humana, factor pocas veces tomado en cuenta en los análisis de causa de una falla, debido al trajín del día a día, tiempo y recursos limitados, falta de información integral sobre un problema técnico y sus costos asociados
Errores humanos
  Cuando un gerente o supervisor, toma decisiones no solo ejercen su estilo particular, sino que también siguen reglas prácticas, o métodos heurísticos (métodos), para simplificar el proceso o resolver un problema. Las reglas y métodos dan sentido a información compleja, insegura y ambigua. Pero aunque los gerentes sigan las reglas practicas, eso no significa que las reglas sean confiables. ¿Por qué? Porque pueden llevar a errores y prejuicios al procesar y evaluar la información.
Información incompleta sobre los beneficios de una optima de lubricación, y sus efectos en desgaste y los costos ocultos en mantenimiento y producción (Ciencia de la Tribología)

## Slide 6: El Error Humano
El Error Humano y la Fiabilidad humana (HR) y son factores que están presente en todas las áreas de la producción.
El estudio del error humano, es complejo, amplio y variado, depende de la naturaleza de la persona (física, mental y emocional), su preparación., del área (sector industrial de trabajo): aviación, nuclear, petróleo, petroquímica, construcción, etc., puede llegar a desencadenar accidentes, inseguridad y alto costo productivo en la empresa y comunidad social.
Definiciones de “error humano”
“Acción humana que causa consecuencias negativas”
Acción o inacción que conduce a un desvió de practicas aceptadas o normadas”
Ocasión, Acciones, o circunstancias por las que no se obtiene un resultado esperado

## Slide 7
Error por omisión
No realizar un acto o un comportamiento. Esto podría ocurrir con facilidad si el mecánico está realizando tareas múltiples o se distrae, contestando el teléfono por ejemplo. El uso de las listas de verificación ayuda a reducir este tipo de error.
2. Error por comisión
Sustituir un acto o un comportamiento. Esto ocurre cuando se introduce un camino más corto en la tarea, o se pasa de lado un procedimiento para acortar el proceso. Se puede minimizar verificando el tipo de consecuencias esperadas al hacer un cambio en un atarea
3. Error irrelevante
Realizar una acción o tomar un paso adicional. Esto tiene el potencial de crear errores si el paso extra resulta en una acción retrasada o fuera de tiempo. La capacitación y la supervisión son su mejor defensa.
Tipos comunes de errores

## Slide 8
The Dirty Dozen ( La Docena Sucia)
Estrés
Falta de comunicación
Fatiga
Complacencia o exceso de confianza
Distracción
Normas informales o costumbres
Presión
Carencia de recursos
Falta de conocimiento
Falta de percepción o conciencia
Falta de trabajo en equipo
Falta de determinación o asertividad
En la década de 1990, Transporte Canadá presentó una lista de las fuentes más comunes de errores en el mantenimiento de la aviación. Esta lista se conoce como "La Docena Sucia", y ha sido ampliamente distribuido en la comunidad de mantenimiento de aviación. Tabla 8-2 es una lista de los Doce del patíbulo, e incluye una breve explicación de cada causa para el error. Las doce causas más comunes de errores relacionadas con el mantenimiento también llamadas (DIRTY DOZEN) son:

## Slide 9
Taxonomía de los errores

## Slide 10: Estadística de errores en mantenimiento de aviones
Se estima que el porcentaje de accidentes de aviación, atribuibles a errores humanos, permanece estable en los últimos 40 años.
* Un 50% son fallas de tipo humano

## Slide 11: Vuelo Aloha 243 (Maui, 28 de abril de 1988)
Un avión B-737, perdió 6mm de revestimiento superior de la cabina en vuelo, debido a un fallo estructural.
Milagrosamente el avión pudo aterrizar y solo falleció una azafata.
La investigación revelo que había 240 grietas en el revestimiento que no se habían detectado durante la inspección del avión.
El avión había sido inspeccionado por 2 técnicos con un promedio de 22 años de servicio.
A raíz del accidente, la FAA lanzó un programa y estudio detallado de la influencia de los factores humanos en el mantenimiento

## Slide 12
Dentro de las causas del error humano, en la siguiente tabla se muestra el resultado de una investigación de 1700 accidentes reportados en industrias químicas europeas (Fuente: European Federation of chemical engineering - Joschek 2015 )
Estadística de fallas industriales
* Mas de un 70% son atribuibles a fallas de “tipo humano”

## Slide 13: Estadística industrial de fallas de rodamientos (SKF)
Lubricante inadecuado
Lubricante insuficiente
Lubricante degradado
Contaminación por partículas.
Contaminación con agua o humedad
Error de selección del rodamiento
Error de montaje
Defecto de material
Otras fallas
* Cortesía de Noria Latinoamericana
Contaminación y Lubricante no adecuado o insuficiente, constituyen el mayor porcentaje de las fallas prematuras
Notes: Especialistas en Tribología y diseño de maquinas de la STLE, consideran los factores anteriores, como algunos de los mas significativos como favorecedores del desgate en una maquina industrial.
Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

## Slide 14: Estadística de causa de fallas en 25 ingenios (2000 a 2016)
* Contaminación y Lubricante no adecuado o insuficiente, constituyen el mayor porcentaje de las fallas prematuras

## Slide 15
Todo error es un error humano porque al final en toda tarea, son las personas las que deciden que hacer
Son las personas las que deciden cómo hacerlo, son personas las que lo realizan, son personas las que lo operan.
Decir error humano en general no es muy objetivo ya que al definirlo como algo general, genera la sensación de que es algo inevitable y que siempre ocurrirá no importa lo que hagamos al respecto
Prácticamente: “Todos los errores son de origen humano”

## Slide 16
Modelo tribológico para analizar la lubricación de una maquina (sistema)
1.- Naturaleza del material a lubricar
2.- Tipo de equipo y elemento mecánico a lubricar
3.- Calidad y tipo de lubricante utilizado
4.- Medio ambiente, sellado y filtración de contaminantes en el sistema
7.- Carga aplicada, tipo y duración
6.-Velocidad del sistema
5.- Forma de aplicación, cantidad y frecuencia, punto de aplicación
En todos estos factores interviene el factor humano, según su conocimiento, la filosofía y calidad del mantenimiento
Notes: La palabra Tribología tiene su origen de vocablo griego “Tribos” que significa rozamiento o fricción, y se define como la ciencia y practica de los fenómenos de fricción. La tribología es una ciencia multidisciplinaria que involucra conocimientos de tecnologías relacionadas con los materiales, el mantenimiento, la fabricación de equipos rotativos, estrategias de confiabilidad, control de la energía, ecología e ingeniería de la lubricación.
Su estudio es fundamental para los técnicos y profesionales de la producción y el mantenimiento de equipos industriales, para desarrollar procesos mas productivos, seguros y confiables.
Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

## Slide 17
Tipo de elemento a lubricar: tipo de fricción y movimiento
Tipo de metal, resistencia a la fatiga y a la corrosión
Tipo de Sello: nivel de temperatura y ataque químico del lubricante
Tipo de filtración y nivel de limpieza.
Condiciones de operación: temperatura, nivel de exposición a contaminantes externos e internos
Nivel de alineación y balanceo.
Tipo y calidad de lubricante utilizado: Aceite base, tipo de aditivos, tecnología
Requisitos especiales de operación del fabricante original (OEM)
Nivel de cultura y filosofia del mantenimiento.
Una máquina (molino) es un sistema, su lubricación, operación y eficiencia se ven afectadas por:

## Slide 18
Chumacera de molinos al arranque de zafra
Lubricante aplicado bajo especificaciones AGMA para chumaceras, según dimensiones y carga de operación
Vida útil estimada: superior a 5 años bien lubricada (según especialistas)
Debe de fabricarse bajo especificaciones de Bronce SAE 64 ó 67. verificando que el acabado superficial.
Sistema centralizado diseñado bajo estándares.
Sellado adecuado
Programa de monitoreo para control de la lubricación.
Chumacera de molinos después de 2 a 4 zafras
Grietas de fatiga prematura mecánica y térmica
Desgaste abrasivo y adhesivo
Destrucción de capa externa por empuje axial y falta de lubricación.
NOTAS
(*) Todos los defectos están relacionados con defectos de lubricación y contaminación
Hay que considerar las especificaciones del material de la chumacera, el diseño de las canaletas de lubricación y el tipo de sellado.
Imágenes de daños y desgaste en las chumaceras de un molino.

## Slide 19
Corona de molinos al inicio de Zafra
Lubricante aplicado bajo especificaciones AGMA- STD 9005-D94; Especificación: 251.02
Vida útil estimada: superior a 5 años bien lubricada
Fabricación de la corona según Aceros tipos SAE 4340, 4140 o 1045, (estudios diversos han demostrado que un acabado promedio entre 5 a 10 Ra, disminuye el desgaste de la corona).
Sistema centralizado diseñado bajo estándares.
Programa de monitoreo para control de la lubricación.
Corona de molinos después de 2 a 4 zafras
Destrucción de perfil original
Desgaste de tipo “flujo plástico”
Desgaste abrasivo y adhesivo (escoreado), por ausencia de lubricante.
Pitting destructivo (picaduras) por fatiga superficial.
NOTAS
(*) Algunas de la fallas por desgaste, están relacionados con defectos de lubricación y contaminación.
Otras fallas están relacionadas con la calidad material, acabado de la corona, asi como el diseño del sistema centralizado de lubricación y flujo de lubricante.
Imágenes de daños y desgaste en las coronas de un molino.

## Slide 20
No se toman en cuenta costos indirectos de mano de obra de montaje y desmontaje, así como costos de paro por fallas por zafra.
No se consideran costos de recuperación y reparación de coronas
La vida útil por extensión de vida útil es variable en función de las condiciones de servicio.
Estimado de ahorros y extensión de vida útil de coronas con sistemas de lubricación integral
Ahorro proyectado superior al 50% en costos directos promedio, por reposicion de coronas a 8 zafras
Sistema integral de lubricación (SIL)
Sistema tradicional de lubricación
Costo actual
Costo proyectado

## Slide 21
Reglas fundamentales de la lubricación
Lubricante: Sustancia controla la fricción y el desgaste
Lubricación: Ciencia y arte de controlar la fricción y el desgaste
3.-Aplicar el lubricante en la cantidad adecuada
1.- Aplicar el lubricante adecuado para las especificaciones y diseño del equipo y temperatura de operación del equipo.
4.-Aplicar el lubricante en la frecuencia y tiempo adecuados
2.-Aplicar el lubricante en el punto adecuado
5.-Aplicar el lubricante controlando condiciones ambientales o de servicio, mínima humedad, agua, contaminantes, polvo, y suciedad
* Con el personal entrenado y calificado para efectuar la tarea

## Slide 22
Sugerencias para minimizar el error humano en lubricación.
Error: Oportunidad de mejora
Cuando exista un error, procurar no satanizarlo, hay que analizarlo de forma objetiva, para aprender de el, para tomar medidas de mejora y erradicación.
2. Enfoque en las circunstancias, mas que en las personas.
En lugar de enfocarnos en las características inherentemente humanas como el estado de ánimo, desatención o negligencia, el error se analice tratando de enfocarse en lo importante, lógico y comprobable, para disminuir o eliminar características externas que generan las omisiones o negligencias humanas.
4. Practicar los “5 porqués”
Una forma de alentar la buena toma de decisiones consiste en pedir a la gente que piense mas y mas profundamente en los problemas. El método de los cinco porqués consiste en que los empleados aprendan a preguntar porque, no una, sino cinco veces. Peguntar una vez por que ocurre algo lleva a una explicación superficial del problema, los siguientes" porqués" obligan a quienes deciden a sondear mas hondo en las causas de problema y las posibles soluciones.
3. Auxiliarse y trabajar con expertos
En aplicaciones criticas, trabajar y auxiliarse de expertos (Regla de los 10 años), trabajar con proveedores que tengan mas de 10 años de experiencia en el ramo.
4. Invertir en Capacitación.
La posibilidad de cometer errores humanos, se incrementa cuando las personas no tienen suficientes conocimientos, habilidades y experiencias, relacionadas con la integridad de la actividad, equipo o proceso. Lo anterior dificulta el entendimiento del problema, conduce a realizar acciones inapropiadas que provocan poca fiabilidad, inseguridad, problemas ecológicos, y finalmente altos costos de mantenimiento y producción.
5.- Evitar la soberbia
Cuando los que deciden piensan que saben más de lo que en realidad saben o tienen opiniones exageradamente positivas de ellos mismos y su desempeño, pueden generarse errores sistemáticos de alto costo en las decisiones. Hay que tomar decisiones en equipo, analizando las alternativas objetivas y subjetivas, tomando en cuenta la opinión del equipo de trabajo.
6.- No confiarse
Primero, no se dejarse engañar por los éxitos y la experiencia,, hay que estar abierto al cambio y alertas a las mínimas desviaciones, con acciones rápidas y congruentes, “pensar antes de hacer y no al contrario”

## Slide 23
No es fácil tomar decisiones bajo presión, con tiempo y recursos limitados., que pueden llevarnos a tomar “decisiones a la ligera” con resultados negativos a mediano o largo plazo
Los gerentes eficiente y confiable, debe de ser autocriticos en “como toma” las decisiones, hay que revisar como planeamos, organizamos, dirigimos, y controlar de manera eficiente y eficaz.
Es mejor un ambiente de trabajo de incremente la confianza en el equipo y regule el estress, para elevar la confianza la autoestima del equipo.
Ser objetivos y no simplistas al analizar un error o defecto de mantenimiento en planta.
Revisar el método de toma de decisiones, para evitar los errores latentes (de sistema) y de omisión.
Evitar tomar decisiones a corto plazo, buscar el beneficio a largo plazo, no todas las opciones con resultados rápidos son más atractivas que otras.
Conclusiones
.

## Slide 24: Bibliografía
1) “Tribología y lubricación Industrial y Automotriz” (Tomo I, 4ta Edición 2008). Por Pedro Ramón Albarracín Aguillón – Ing. Mecánico – Universidad de Antioquia, Lubricación de rodamientos y chumaceras:
2) “Lubrication and Maintenance of Industrial Machinery- Best Practices and Reliability” Robert M. Gresham, George E. Totten - STLE-CRC Press 2009, New York-London)
3) Practical Plant Failure Analysis” Neville W.Sachs PE Edit. CRC Taylor and Francis Group 2007)
4) Propiedades de los Bronces y Latones.- Pontifica Universidad Católica Argentina.- Facultad Católica Fray Rogelio Bacon- – Prof Fragapane Gorostiza – Estudio de ensayo de materiales 2002,Fernando Casanova-García5 feb 2011
5) “Caracterización de las propiedades mecánicas y microestructurales de soldaduras empleadas en la recuperación de ejes” César Cerón Bolaños, John Sandro Rivas, John Jairo Coronado*.- Grupo de Investigación en Mejoramiento Industrial. Escuela Ingeniería Mecánica. Universidad del Valle. A. A. 25360, Cali, Colombia, 2005.
6) “Estudio del desgaste por deslizamiento en B “Mejoramiento del consumo de lubricantes por tonelada de caña molida de los sistemas de lubricación de chumaceras, en los molinos del tándem A y B y plan de contingencia del Ingenio Santa Ana” Universidad San Carlos de Guatemala .- Facultad de Ingeniería.- Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial .- Luis Manuel Estrada Marroquín, Asesorado por el Ingeniero Jaime Humberto Batten Esquivel, Guatemala, mayo de 2010.
7) Los Factores Humanos en el Mantenimiento.- Leyffer Eduardo Fernández .- Universidad Simón Bolívar, articulo de revista Hispa-aviacion 2012.
8) Team Performance Management: An International Journal.-MCB UP Limited 2002 Published by MCB UP Ltd, Rhona Flin (r.flin@abdn.ac.uk) is Professor of Applied Psychology, in the Industrial Psychology Group of the Department of Psychology, Aberdeen University, Aberdeen, UK.)
9) “El factor humano y los accidentes en seguridad industrial.” Acessla, Sevilla España, Sep de 2014, Pilar Calvo Holgado.
10) “An Engineer’s View of Human Error”.- TA Klets, institution of Chemical Engineers, 1985, 2nd edition, 1991.
11) The Dirty Dozen.- The structure of contributing factors of human error in safety-critical industries Nicki Marquardt & Rainer Höger University of Lüneburg Lüneburg Germany, 2013