## Slide 1
Perdidas indeterminadas en el proceso agroindustrial azucarero.
XXI Congreso de Técnicos Azucareros de Centro América
Autor: Oscar Benedicto Monzon
Agosto de 2017
San Pedro Sula, Honduras

## Slide 2
Eficiencia de recuperación en el proceso azucarero.
La caña concentra sacarosa y en su punto de madurez aporta su mas alto valor, el cual disminuye conforme se avanza en cada etapa del proceso agroindustrial.
Cada unidad operativa tiene sus porcentajes propios de Eficiencia en cada una de sus etapas y están en función de distintas variables tales como: condiciones del cultivo, condiciones climáticas, equipos existentes y la operación en si.
La diferencia; (100 - % Eficiencia) = % Perdidas

## Slide 3
Medición de perdidas y perdidas indeterminadas
Existen 3 mediciones de perdidas en forma sistemática: perdida en bagazo, perdida en cachaza, perdida en melaza.
El resto de perdidas no se miden en forma sistemática o se calculan por diferencia y por ello se pueden denominar como perdidas indeterminadas.
La no medición sistemática se debe a: la falta de equipos de medición de masa o de flujo del material azucarado, la complejidad de la medición analítica.

## Slide 4
  Medición de Pol caña campo
  La medición de Pol caña no es fácil debido, en buena parte, a la heterogeneidad de la caña
  Puntos de medición Pol caña en la Caña
    Medición Pol caña en Pre cosecha (Pre quema)
    Medición Pol caña en Ingreso a ingenio (medición en vehículos cañeros o en conductores de caña)
    Métodos analíticos de evaluación de Pol caña:
    Definir un método a seguir y realizar comparaciones relativas.
    Las limitantes en la metodología analítica: Extracción de Pol y la no especificidad para la sacarosa.

## Slide 5
Pol caña en el área industrial
  En Industria también se mide o estima el Pol caña y se denomina en este punto “Pol caña industrial” para diferenciarlo con el Pol caña evaluado directamente en la caña.
    Pol caña industrial = integración ponderada de la cantidad de jugo que ingresa a las fabricas con su Pol analítico mas la cantidad de bagazo con su Pol.
    Las mediciones de las cantidades tanto de jugo y como de bagazo presentan algunas limitaciones en exactitud y precisión.
    No todas las industrias miden estas cantidades.

## Slide 6
  Cálculo de Perdidas indeterminada en industria y en fabrica
  Perdida indeterminada en industria = Pol caña ingresando a ingenio (medición en camiones) – Perdida en bagazo – Perdida en cachaza – Perdida en melaza – Recobrado de azúcar.
    Incluye perdidas indeterminadas en patio caña, en molinos y en fabrica
  Perdida indeterminada en fabrica = Pol caña ingresando a fabrica – Perdida en cachaza – Perdida en melaza – Recobrado de azúcar.
    Solo presenta perdidas indeterminadas en fabrica

## Slide 7
    Ausencia de mediciones cuantitativas y cualitativas
    Cuando no se tiene una medición cuantitativa “exacta” o medición cualitativa de un material azucarado se esta ante una perdida indeterminada.
    Las mediciones cuantitativas se tornan mas difíciles cuando se integran varios flujos de materiales azucarados.
    El uso de criterio técnico, el conocimiento del entorno del material azucarado, de la etapa del proceso, permiten realizar una estimación relativa de perdida o una referencia de ella.
    La relatividad de mediciones con criterio provee información valiosa.

## Slide 8
  Medición cualitativa
  Para la medición cualitativa en los materiales azucarado se tiene:
    Determinación del contenido de Sacarosa por técnica de HPLC (cromatografía)(método especifico)
    Determinación de Pol (técnica de polarimetría que es la mas frecuente, no tiene especificidad)
    Determinación de sacarosa por inversión.
      Doble polarización
      Volumetría con soluciones Felhing

## Slide 9
  Tipos de perdida indeterminada
  Tipos de Perdida indeterminada:
    Perdida indeterminada intrínseca
    Perdida indeterminada extrínseca.
  Perdida indeterminada intrínseca:
    Aquella perdida que ocurre como parte natural de la etapa del proceso en su nivel de Eficiencia normal.
    Ejemplos:
      Perdida por tiempo de entrega de la caña
      Perdida por inversión en el tándem

## Slide 10
  Perdida indeterminada extrínseca
  Perdida indeterminada extrínseca
    Es aquella perdida que ocurre por un descuido operativo o una condición no usual en la etapa del proceso.
    La perdida indeterminada extrínseca se suma a la perdida indeterminada intrínseca.
    Ejemplos:
      Quema no programada (tiempo adicional de entrega de caña).
      Sobre alcalinización del jugo (formación de color y estructuras de sacaratos)
      Derrame de material azucarado (cantidad y calidad de material derramado).

## Slide 11
  Perdida Indeterminada en campo
  Hay un buen numero de situaciones en campo que provocan perdidas indeterminadas y que no se miden sistemáticamente.
  Dentro de los problemas a enfrentar para poder realizar una medición sistemática de perdidas en campo están:
    La extensión del cultivo
    Su heterogeneidad
    Su dinamismo.

## Slide 12
  Perdida indeterminada por Siembra caña
  Estatus físico y de sanidad de la semilla de caña.
    Semilla con daño producirá menor cantidad de caña y menor aporte de azúcar.
    Esta caña y azúcar que no se producen son perdida.
  Germinación de la semilla.
    Germinaciones menores provocan menor cantidad de caña.
    Cuando la semilla tiene mayor tiempo entre su corte y su siembra, tiende a producir menor cantidad de germinaciones.

## Slide 13
    Algunas practicas culturales que pueden provocar perdidas indeterminadas
    Preparación de suelos
    Escogencia de variedades
    Nichos de siembra
    Actividades de limpia del cultivo
    Aplicación de fertilizantes
    Aplicación de herbicidas
    Aplicación de madurantes
    Aplicación de nutrientes
    Actividades de resiembra

## Slide 14
  Perdida indeterminada por practicas culturales
  Las perdidas indeterminadas provocadas por las actividades culturales no realizadas de buena manera son absorbidas por el cultivo, no proporcionando ni cantidad de caña ni aporte de azúcar.
  ¿Cuanto menos? Es incierto pero se puede estimar a través de una estadística comparativa entre bloques de lotes de condiciones similares.
  El resultado siempre es:
    Menor cantidad de toneladas por hectárea
    Menor concentración o aporte de azúcar por tonelada
    Menor cantidad de azúcar por hectárea

## Slide 15
  Perdida indeterminada por Daño en la caña y comportamiento de los valores deseables
  Cualquier daño que presenta la caña provoca:
    Disminución de la masa de la sección de la caña con daño que provoca menor cantidad de caña a producir.
    En los canutos con daño ocurre disminución de los valores deseables de la caña.
      Brix jugo (10% a 20% menos)
      Pol jugo (15% a 25% menos)
      Pureza jugo (2 a 3 puntos menos)
      Menor aporte de azúcar (10 a 30 Kg / t menos)

## Slide 16
  Estimación de Perdida de masa por Daño en la caña
  La disminución de la productividad consecuencia del Daño en la caña esta en función de la disminución de la masa de las secciones con daño.
  Las secciones con daño presentan de un 5% a un 15% menor masa que las secciones de caña sin daño.
    % Disminución de masa de caña (productividad) = (% Daño - (% Daño * (masa tallo con daño / masa talla sin daño))).
    Ejemplo:
      % Daño en caña: 3%
      Masa de tallos con daño / masa de tallos sin daño: 0.90
    Para el ejemplo = 0.3% menor masa de caña.

## Slide 17
  Perdida indeterminada por Quema de caña
  La perdida por quema de caña se puede tipificar en bloques de caña de varios lotes con condiciones y periodos de evaluación similares.
  Un valor de referencia general para la perdida de azúcar por la quema de caña es: de 3 Kg / t a 5 Kg / t (de 6 Lbs / t a 10 Lbs / t).
  Cada quema tiene su propio valor de perdida.

## Slide 18
  Perdida indeterminada por Caña dejada, machucada y botada
  Estimación de la perdida de Pol caña por los rubros mencionados:
    Masa promedio de una caña: 1.5 kilogramos
    Pol caña: 12.50 %
    Kg / t no envasados por caña = masa de una caña en Kg * Pol caña Kg / t * 80% Eficiencia industrial / (1000 * 100)
    Kg / t no envasados por una unidad de caña = 0.15 Kg
  Regla de dedo = el azúcar no recobrado de la caña que no llega al ingenio corresponde del 8% al 10% de su masa.
    1000 kg de caña botada = de 80 Kg a 100 Kg de azúcar no envasados.

## Slide 19
  Perdida indeterminada por Caña heterogénea
  La heterogeneidad dificulta la recuperación de azúcar debido a varias causas, entre ellas:
    Tener cañas con diferentes edades (asociado a resiembras)
    Tener cañas con diferentes números de cortes (asociado a resiembras)
    Mezcla varietal (selección de semilla y resiembras)
    Vetas de distintos tipos de suelo (naturaleza del suelo del lote)
    Tiempos de entrega (frescura de caña)
    Practicas culturales variables
    Todo lo anterior redunda en: menor masa de caña y menor aporte de azúcar.

## Slide 20
  Perdida indeterminada por Trash
  Del efecto del trash en la operación industrial se tiene una gran cantidad de trabajos y de información.
  El trash mineral tiene efectos de abrasión y de disminución del potencial energético del bagazo.
  El trash mineral que migra a fabrica, aumenta perdida en cachaza.
  El trash vegetal aumenta masa de bagazo y por ende, su perdida.
  El jugo extraído del trash vegetal provee “jugos” de pureza variable y solidos no Pol, ambos con efecto en la disminución de recuperación de azúcar e incremento de perdidas en melaza y en indeterminada.

## Slide 21
  Perdida indeterminada por Tiempo de entrega
  ¿Qué cantidad de azúcar y masa de caña se pierde con el tiempo de entrega?
    Por naturaleza con el tiempo de entrega siempre se pierde masa de caña y aporte de azúcar.
  La perdida por tiempo de entrega esta en función de distintos factores:
      La intensidad de la quema
      La hora de quema
      La edad de la caña
      El mes de cosecha
      El estado físico de la caña y otros factores.

## Slide 22
  Perdida indeterminada Patio de caña por lavado de caña
  Durante el lavado de caña la perdida de azúcar esta afectada por:
    Mayor volumen de agua, mayor perdida de azucares
    Menor altura del colchón, mayor perdida de azucares
    Mayor tiempo de contacto agua – caña, mayor perdida de azucares
    Corte caña mecanizada, mayor perdida de azucares.
  La estimación de perdida de azúcar en mesas de caña con lavado, para corte caña larga, de 2 a 3 Kg / t (4 a 6 Lbs / t).Para caña mecanizada, la perdida con facilidad se duplica.

## Slide 23
  Perdida indeterminada en mesas limpieza en seco
  La limpieza en seco elimina tierra (trash mineral) y conjuntamente una parte de trash vegetal y trozos de caña.
  El porcentaje de basura eliminada en las mesas varia de 1.50% a 2.00%.
  El contenido de caña larga en la basura es de un 10% a 20% en tanto que de caña corta es un 20% a 35%.
  La caña con lodo no es fácil de limpiar en este tipo de mesa y requiere el uso de agua, sumando, para estas condiciones, ambas perdidas (perdida por lavado y perdida por limpieza en seco).

## Slide 24
  Perdida indeterminada Patio de caña, caña botada durante la descarga de vehículos
  La caña botada y dejada en campo y transporte así como la caña botada durante la descarga de los vehículos esta en función del acomodo de la caña, la pericia del operador y la alineación del vehículo con la mesa de caña.
  El calculo de azúcar perdida corresponde al 10% de la masa de caña botada y no reincorporada al proceso.
  Cuando parte de la caña botada en patio se machuca y se reincorpora al proceso, la perdida de azúcar es menor pero se ingresa al proceso caña con deterioro evidente y es de esperar las consecuencias operativas respectivas.

## Slide 25
  Otras Perdidas indeterminadas en Patio de caña
  En los conductores de caña y en los equipos de preparación de caña ocurren perdidas de azucares debido a diversas causas tales como:
    El tiempo de residencia en los conductores
    El rompimiento de las celdas de caña las hace proclives a incremento de su actividad microbiológica, escurrimiento de jugo y nebulización del mismo.
    En las paredes donde se ubican los equipos de preparación de caña existen formaciones microbiológicas mas no así en los ejes ni cuchillas ni martillos por la fuerza centrifuga existente.
  Las perdidas indeterminadas en patio tienden a ser, en general, de poca cuantía.

## Slide 26
  Perdida indeterminada en tándem
  La inversión de la sacarosa en los jugos del tándem ocurre por temperatura (a mayor temperatura, mayor inversión), acidez (a mayor acidez, menor pH, mayor inversión).
  El aumento de microorganismos esta relacionado en forma directa al daño presente en la caña, a su tiempo de entrega, al corte mecanizado, tiempo de residencia.
  Las condiciones anteriores se evidencian en los jugos por:
    La caída de pureza entre el jugo de primera extracción y el jugo diluido
    El aumento de azucares reductores entre ellos (glucobrix y coeficiente glucósido).

## Slide 27
  Estimación de Perdida por inversión en tándem
  Cada tándem tienen su proceso de inversión intrínseco.
  Como valores de control se busca obtener la menor caída de pureza entre el jugo de primera extracción y el jugo diluido así como su menor incremento de glucobrix (AR * 100 / brix).
  Hay distintos criterios de referencia tanto para la caída de pureza de los jugos y el incremento de glucobrix.
    Para pureza, descenso no mayor que 0.5 a 1 puntos.
    Para el glucobrix, incremento no mayor que 15% a 20%.
    Por cada 5% de incremento de glucobrix jugo diluido respecto a glucobrix jugo primera extracción, se estima una inversión de 0.18 Kg / t

## Slide 28
  Perdida indeterminada por puenteo molinos
  El puenteo molinos provoca varias situaciones no deseables en un tándem:
    Incremento de Pol bagazo (perdida adicional)
    Disminución del agua de imbibición
    Incremento de humedad bagazo
    Reducción de molienda
    Otras especificas de cada tándem.
    No necesariamente las situaciones mencionadas ocurren simultáneamente.

## Slide 29
  Perdida por derrames de jugo y materiales azucarados
  Los derrames de jugos son escandalosos pero fáciles de controlar en tanto las fugas de jugo, poco visibles, no son fáciles de controlar.
  La perdida indeterminada de azúcar para una tonelada métrica de jugo derramado con una Pol jugo de 12 es de 120 kilos.
    Kilos azúcar derramados = toneladas de jugo * Pol jugo * 1000 / 100
  Goteos o fugas de jugos en tuberías, bombas, válvulas y otros puntos provocan perdida indeterminada.
  Kilos azúcar derramados por goteos durante una hora = litros derramados en un minuto * densidad del material azucarado en función de su grado brix * Pol jugo * 60 /100

## Slide 30
  Perdida indeterminada en fabrica
  El concepto tradicional de perdida indeterminada en los Reportes de fabrica se refiere a la diferencia entre la cantidad de Pol caña ingresando a la fabrica menos la sumatoria de (la cantidad Pol caña en cachaza + cantidad Pol caña en melaza + cantidad Pol caña en recobrado de azúcar).
  Las perdidas indeterminadas en fabrica son variables, variadas y de diferente magnitud en los distintos procesos fabriles.
  Estas perdidas son difíciles de medir por la falta de medición cuantitativa de flujos y los cambios que acontecen a las estructuras de Pol en el proceso fabril.
  Cada fabrica tiene una perdida indeterminada intrínseca.

## Slide 31
  Perdida indeterminada por sulfitacion
  En el proceso de sulfitacion el pH del jugo disminuye, aumenta su acidez y se favorece a la inversión de sacarosa.
  La inversión de sacarosa en este punto es moderada debido a:
    Corto tiempo de existencia del jugo sulfitado
    El grado de acidez no llega, en general, a valores de pH por debajo de 4.5
  El análisis cualitativo del jugo sulfitado proporciona información útil limitada debido a que durante el tiempo, que transcurre entre la toma de muestra y su análisis, la inversión continua, en proporción variable, por su acidez.
  La estequiometria de la constante de acidez del acido sulfuroso con un grado de eficiencia de reacción del 50%, es:
    Por cada kilo de azufre se invierten 0.14 kilos de sacarosa.

## Slide 32
  Perdida por alcalinización del jugo y su regulación de pH
  El regular el pH en el jugo alcalizado no es fácil ya que se ajusta en forma retroactiva.
    El pH del jugo siguiente se regula con la lectura de pH del jugo previo.
  Cuando los bloques de caña no son homogéneos esto complica el ajuste de pH jugo alcalizado por su variabilidad.
  Las estadísticas de datos puntuales de pH jugo alcalizado indican amplia dispersión de ellos aunque al final de la jornada, el valor de pH jugo alcalizado cumpla.
  Regularmente, no pasan del 33% de los registros puntuales que cumplen con el rango de pH jugo alcalizado establecido cuando este tiene una amplitud de 0.3 unidades de pH

## Slide 33
  Perdida calentamiento de jugos y materiales azucarados
  El calentamiento de los materiales azucarados favorecen a la inversión situación que se aumenta en presencia de pH acido.
  Los equipos de transferencia de calor (calentadores, evaporadores, tachos) con problemas de transferencia de calor por incrustaciones, de diseño, de operación, tienden a formar caramelos de los azucares presentes en los materiales azucarados.
  La caramelización no es especifica para un azúcar en si, sino que para todos los azucares presentes, en su proporción correspondiente.
  La sacarosa, que es el azúcar de mayor concentración, es en consecuencia el que mas aporta su estructura para la formación de caramelos.

## Slide 34
  Perdida en clarificadores
  Los clarificadores son equipos con alta posibilidad de formar perdidas indeterminadas altas en una fabrica.
  En los clarificadores es donde se define, en alto grado, la calidad del azúcar según la calidad de jugos de caña y la operación del clarificador.
  La mayor tendencia de formación de indeterminados se debe a varias causas, entre ellas:
    El jugo clarificado es el material azucarado de mas alta pureza con menor grado brix dentro de la fabrica y es conocido el hecho que a niveles bajos de concentración de solidos ocurren mayores grados de extensión de las reacciones de cambio.
    pH levemente ácidos para facilitar obtención de menor color en el azúcar
    Alta temperatura

## Slide 35
  Perdida por menor recuperación de azúcar en función de la pureza de materiales azucarados.
  Reducción de Recuperación de azúcar para el mismo valor de Pol jugo por la formula SJM.
  % SJM = (Pureza azúcar * (Pureza material azucarado – Pureza melaza)) * 100 / (Pureza material azucarado * (Pureza azúcar – Pureza melaza))
Parámetro | Caso 1 | Caso 2
Brix | 15.00 | 15.50
Pol | 13.00 | 13.00
Pureza jugo | 86.67 | 83.87
Pureza melaza | 35.00 | 35.00
Pureza azúcar | 99.80 | 99.80
Recuperación azúcar vía SJM | 91.82 | 89.74
Diferencia de Recuperación de azúcar por menor pureza jugo |  | -2.07

## Slide 36
  Perdida en evaporadores por descenso de pH
  En la evaporación ocurren perdidas indeterminadas que se pueden inferir al comparar el pH, el glucobrix y el color del jugo clarificado y la meladura, siempre y cuando no se incorpore ningún material azucarado entre la salida del jugo claro y su ingreso a la evaporación.
  La concentración de iones hidrogeno se hace evidente por la diminución de pH entre el jugo clarificado y la meladura.
  El glucobrix de la meladura es mayor que el glucobrix del jugo clarificado debido a la formación de azucares reductores en el sistema de evaporación por la simultanea concentración de iones hidrogeno, que invierten sacarosa, y de solidos brix.

## Slide 37
  Perdida en evaporadores, tachos y equipos de transferencia calor por formación de caramelos
  El color de la meladura es superior al color del jugo clarificado y eso se debe al calentamiento de los materiales azucarados en el sistema de evaporación y formación de caramelos.
  Una forma de inferir la mayor formación de caramelos en la evaporación es a través de la estadística relacional entre colores de la meladura y el jugo claro.
  Con esta estadística se puede tipificar la formación intrínseca de caramelos del sistema de evaporación.
  Ratio de formación de caramelos = Color meladura / color jugo claro
    Para determinar el color de ambos materiales, realizar la evaluación a pH 7

## Slide 38
  Perdida en centrifugas
  Las centrifugas puede provocar perdidas indeterminadas por no operar con la carga adecuada ya que la purga se torna menos eficiente.
  El sobre lavado en centrifugas, usualmente realizado para obtener un mejor color en el azúcar, provoca mayor producción de mieles.
  El lavado deficiente de masas cocidas complica mas la operación que el sobre lavado de masas cocidas.
  El lavado deficiente compromete la calidad del azúcar por la cantidad de miel que se queda en el cristal y que tarde o temprano activa el color del azúcar, provocando reclasificaciones.

## Slide 39
  Perdida por incremento de stock en fabrica
  El stock o existencia de materiales azucarados en los equipos de fabrica dan indicio de la operación fabril.
  La relación de: (Azúcar estimada en stock / Azúcar producida) es un indicativo de la operación.
  Cuando esta relación tiene un valor mas alto es indicativo de mayores tiempos de retención, mayor producción de melaza y mayor perdida indeterminada.
  Es interesante observar la diferencia de la relación entre producir azúcar blanco y producir azúcar crudo (menor valor de relación).
  Cada fabrica debe tipificar su relación de Azúcar producido / Azúcar en stock según la calidad de azúcar en producción.

## Slide 40
  Perdida indeterminada en melaza
  La perdida indeterminada “oculta” en la melaza se debe a su Pol aparente versus la sacarosa real evaluada por HPLC.
  La sacarosa en melaza es de 15% a 20% mayor que la Pol.
    La disminución en la medición de Pol en la melaza se debe a la mayor concentración de fructosa respecto a la concentración de glucosa en los azucares reductores en ella.
  El agotamiento de Pol en la melaza se “reporta mejor” cuando hay una mayor cantidad de azucares reductores en los jugos de ingreso, en la mayoría de ocasiones, es consecuencia del efecto de azucares reductores en la disminución de la lectura Pol.

## Slide 41
  Estimación de Perdida indeterminada en melaza
  La perdida indeterminada “oculta” en la melaza se deben a su Pol aparente versus la sacarosa real evaluada por HPLC.
Perdida Pol caña en melaza vía análisis de Pol en Kg / t | Perdida Pol caña en melaza vía análisis de Sacarosa en Kg / t, diferencial de 15% | Perdida indeterminada explicada en Kg / t por diferencia entre Pol y Sacarosa
10.0 | 11.5 | 1.5 Kg / t
11.0 | 12.7 | 1.7 Kg / t
12.0 | 13.8 | 1.8 Kg / t
13.0 | 15.0 | 2.0 Kg / t

## Slide 42
  Huellas operativas del proceso agroindustrial
  Cada unidad agroindustrial tiene sus huellas operativas características.
    No hay dos unidades agroindustriales idénticas
  La forma que opera cada unidad agroindustrial es típica y aun dentro de su operación hay diferencias.
  La Eficiencia y Eficacia de sus procesos son las que determina la recuperación de azúcar, las perdidas determinadas y las perdidas indeterminadas.
  En tanto en cuanto una unidad agroindustrial siga sus lineamientos de operación en forma versátil, con criterio y sentido común tendrá menos perdida y será mas eficiente.

## Slide 43
  Experiencia operativa y ampliaciones
  La experiencia, el conocimiento, la confianza, su criterio practico, del conglomerado humano que opera la unidad agroindustrial es fundamental para lograr eficacia y eficiencia.
  Cuando ocurren ampliaciones, modificaciones o implementación de procesos en las distintas etapas se lleva, se acepte o no, un periodo de aprendizaje.
  El tiempo de aprendizaje tiene un costo en perdidas indeterminadas, las cuales poco a poco, según se vaya aprendiendo y consolidando las etapas del proceso, tienden a desaparecer hasta llegar a su nivel intrínseco.

## Slide 44
  Medición relativa de Eficiencia fabril
  La relación de (Melaza producida / Azúcar producido) es un buen indicador de la Eficiencia fabril ya que toma en cuenta todo lo acontecido en la fabrica
    La relación (Melaza producida / Azúcar producido) es mayor cuando:
      Se produce azúcar de menor color.
      La calidad de la caña es inferior.
      Cuando hay problemas operativos o de equipos en una fabrica.
    La relación (Melaza producida / Azúcar producido) no toma en cuenta ni los valores de Pol ni cantidades en stock y es una relación directa.

## Slide 45
  Antonio Machado (poeta español): Siempre que trato con hombres del campo, pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, y en lo poco que a ellos importa conocer cuanto nosotros sabemos. (1912).
  Gracias por la oportunidad de participar en este evento y espero que lo compartido sea de utilidad.
  Felicitaciones a los organizadores y éxitos a cada uno de los participantes.
  Oscar Monzon.
  Agosto de 2017