## Slide 1
Incremento de eficiencia en una refinería back boiling mediante la optimización del tratamiento de jarabe y recuperación de sacarosa
Autor: Ing. Douglas Gallo
INGENIO LA UNIÓN – GUATEMALA -

## Slide 2
Introducción

## Slide 3
Introducción
La refinería de Ingenio La Unión inicio operaciones en la zafra 2011-2012 a lo largo de su operación, en estas 6 zafras, la refinería ha incrementado su eficiencia en distintos procesos de la operación, logrando mejorar sus estándares con el paso del tiempo.
En el caso de la recuperación de sacarosa se ha reportado constante respecto a las zafras, obteniéndose valores cercanos al 88.0%, lo cual se toma como base para generar planes de acción que incrementen la eficiencia de recuperación de sacarosa, lo que se traduce en disminuir el retorno de sacarosa y las perdidas por inversión que la estancia de materiales representa.
Se generan metodologías para disminuir la afectación que la materia prima tiene al proceso de refinado, se incrementan las remociones de color para con ello aumentar el jarabe a reciclar dentro de los subprocesos de refinación, incrementando los tiempos de operación de equipos y recuperación de sacarosa.
Chart: Recuperación de sacarosa en refinería
| Z 12-13 | Z 13-14 | Z 14-15 | Z 15-16 | Z 16-17
 | 87.5 | 87.9 | 87.6 | 87.5

## Slide 4
Metodología

## Slide 5
Eficiencia
La eficiencia conceptualizada de la escuela clásica se define como:
Eficiencia (%) = productos/insumos X 100
Eficiencia aplicada a la refinación de azúcar VHP:
La refinería de Ingenio La Unión en las zafra 2014-2015 y 2015-2016 ha reportado una eficiencia del 87.6 y 87.5 % respectivamente, lo que representa que de cada 100 quintales-pol de azúcar VHP a refinar se recuperan 87.5 quintales-pol de azúcar como refino.

## Slide 6
El proceso de refinación consta de dos romanas a inicio y fin del proceso que asegura una medición real de la eficiencia de recuperación así como análisis fisicoquímicos que reportan el cumplimiento de las variables del proceso se mantengan dentro del parámetro operacional, el proceso consta de la etapa de disolución, clarificación, filtración de licor, recuperación de sacarosa, centrifugado, secado-enfriado y por último el pesaje del producto final, el jarabe que no es reprocesado en los tachos o en el tratamiento de licor, es retornado hacia la fábrica como material de desecho de refinería y materia prima para realizar azúcar blanca estándar.
El proceso de disolución recibe azúcar VHP como materia prima, el cual reporta una alta dispersión de color de azúcar de ingreso, lo que a su vez afecta el color promedio de la existencia de materiales a tratar en el proceso.
La clarificación toma el licor disuelto y por medio de químicos lo clarifica a fin de conseguir una disminución de color y turbidez tal que asegure el refinado del azúcar, en zafras anteriores se ha obtenido en promedio 15% de remoción de color.
La etapa de tratamiento de licor toma el licor clarificado y lo une con el jarabe producto de la centrifugación de los tachos, para exponerlo al súper adsorbente, el cual elimina impurezas que producen color, teniendo la refinería del ingenio dos etapas de filtración, que a la salida de estas etapas se obtiene un color tal que alimente los tachos, dicho color de material asegura una relación de recobrado en el tacho que permita un uso máximo del jarabe reciclado y reutilizado dentro del proceso, que en zafras anteriores.
Proceso de refinación
Pesado y disolución
Clarificación
Tratamiento de licor
Cristalización
Centrifugación
Secado, enfriado y pesado
40%

## Slide 7
Proceso de refinación
Pesado y disolución
Clarificación
Tratamiento de licor
Cristalización
Centrifugación
Secado, enfriado y pesado
40%
Chart: Color de material procesado Zafra 15-16
| Pesado y disolución | Clarificación | Tratamiento de licor
 | 406 | 345.1 | 251.923

## Slide 8
Solución propuesta

## Slide 9
Soluciones propuestas
Se propone resolver el inconveniente de la variación del color del azúcar VHP mediante la implementación de un medidor de color en línea del azúcar VHP al cual tenga acceso 100% del tiempo el operador de pesado y disolución
En zafras anteriores la preparación de lechada de cal para el proceso de clarificación, era realizada utilizando cal en bolsas, aumentando los factores variables del proceso, para lo cual se propone habilitar un sistema de bombeo de cal desde el silo del ingenio hasta la refinería, trayecto de 362 m de largo, incrementando 11 veces la velocidad de trabajo inicial de diseño, lo que uniformiza la preparación de la lechada de cal y asegura una materia prima manufacturada para ingenios, lo contrario con las bolsas de cal, en la clarificación.
Se propone que el color del material a la salida del tratamiento de licor, materia prima para la recuperación, se encuentre menor a 250 UI, que aunado a un descenso de color en la existencia de materiales por disminución de la dispersión del color de azúcar VHP, y a una mayor clarificación, permitirá aumentar la cantidad de jarabe reciclado y tratado con súper adsorbentes de base carbón activo, aumentando de esta manera el uso del jarabe dentro del proceso de refinación.
En la operación de recuperación de sacarosa se diseña el proceso bajo las siguientes características:
                1. Alimentación de material a los tachos con colores menores a 250 UI.
2. Se conjetura que el color del jarabe que produce centrifugas será el doble del color de la masa cocida.
3. Se diseña el proceso con color licor tratado de 250, color objetivo de masa cocida de 800 y color del jarabe del doble de la masa cocida de 1600, en base a esto y según cruz de covenze se supone una utilización del jarabe del 40% en el back boiling.
4. Se estandariza la secuencia operativa de la casa de cocimiento que maximiza la utilización del jarabe producido.

## Slide 10
Resultados y discusión

## Slide 11
Disolución y clarificación
Producto de implementar el control operativo en el color de azúcar VHP de ingreso a refinería, el operador notificó oportunamente las desviaciones presentadas al proceso, limitando su afectación en la existencia del proceso, logrando disminuir el rango de variación del color de material en 17.5% respecto a zafra anterior en tanto que disminuyo también su variación en 46.3% respectivamente, tal como se muestra en la figura 1:
El cambio de preparar sacarato con cal en bolsas a realizar su preparación con cal del silo arrojo resultados satisfactorios en la remoción de color en la clarificación de licor tal como se muestra en la figura 2:
Aumento en promedio del 66.1 % en la remoción de color
Disminución del rango de variación en 33.3%

## Slide 12
En la figura 3, se denota que para la presente zafra la remoción de color en el licor tratado fue de 3.8%, en apariencia la menor remoción de color en estas últimas tres zafras, en tanto que en la figura 4 demuestra un reciclo en inboiling de jarabe del 6.4% respecto al licor clarificado procesado, asegurando disminución de color de la mezcla jarabe-licor.
Tratamiento de licor
*El incremento de 5% en la remoción de color en clarificación equivale a aumentar en 1% el jarabe al tratamiento
Chart: Perfil del color de material procesado
| Pesado y disolución | Clarificación | Tratamiento de licor
Z15-16 | 406 | 345.1 | 251.923
Z16-17 | 336.9 | 235.83 | 169.7976

## Slide 13
En la figura 5 reporta la correspondencia en la presente zafra que el color del jarabe tiene respecto al color de la masa cocida para el proceso de back boiling, confirmando la conjetura realizada en el diseño del proceso planteado, indicando que el color del jarabe es 1.9 veces el color de la masa cocida más 40 unidades adicionales, lo cual confirma el diseño de proceso consistente y la utilización en el back boiling del 40% del jarabe que la cruz de covenze recomienda, las desviaciones reportadas se asocian a la variabilidad del proceso operativo.
Recuperación de sacarosa
La figura 6 reporta los resultados de recuperación de azúcar en refinería producto de implementar las acciones propuestas, después del diseño del proceso y puesta en marcha la recuperación se eleva hasta un promedio de 94.2%, lográndose una recuperación de hasta 96.3%, dándole seguimiento al promedio de recuperación por zafra al termino de la misma la recuperación cerró en 90.1%, se denotan recuperaciones en días específicos de zafra que la misma cae pocas veces por debajo del 88% el cual era el promedio en zafras anteriores, aunque también se reportan días de recuperación en los que escasamente se alcanza un 90% de eficiencia.

## Slide 14
A manera de seguimiento al tema de la estabilidad de la recuperación de sacarosa en refinería, se obtiene una relación de extracción, que no es más que la división del color de la masa dentro del color del azúcar refino en mophs, los resultados que se reportan a través de la zafra los representa la figura 7, en la cual se puede ver que tiene una pendiente negativa.
Al graficar dicha relación con el contenido de almidón de la materia prima, se evidencia un comportamiento inversamente proporcional a la relación de extracción,
Al graficar la recuperación de azúcar en refinería y el almidón confirma la información arrojada por la figura 7.
Sustentabilidad de eficiencia alcanzada
Almidón menor a 35
Relación de extracción (Re) mayor a 25
A
Almidón superior a 60
Re cae hasta 20
B

## Slide 15
Conclusiones

## Slide 16
Conclusiones
La habilitación del dato del color del VHP en pantalla de refinería pone bajo control el color de la existencia de material a procesar, lo cual disminuye el color de la materia prima en 17.5% y mejora su estabilidad al disminuir su variabilidad en 46.3%.
La utilización de cal para ingenios en el proceso de clarificación aumento la remoción de color del 15 hasta un 30%, aumentando la remoción en un 66% en promedio para la presente zafra.
Las mejoras realizadas en el ingreso de azúcar y clarificación, permiten tratar mayor cantidad de jarabe mediante el uso de adsorbentes, para la presente zafra se trató en promedio el 6.4% de jarabe.
Para el proceso de back boiling con color de licor de 250 UI, masas de 800 UI y jarabe de 1600UI, y en ausencia del efecto del almidón, se alcanza recuperar hasta un 94 % de azúcar refino.
La recuperación promedio fue de 90.1% para la presente zafra.
Chart: Recuperación de sacarosa en refineria
| Z 12-13 | Z 13-14 | Z 14-15 | Z 15-16 | Z 16-17
 | 87.5 | 87.9 | 87.6 | 87.5 | 90.1
Se alcanza una recuperación de hasta 94%

## Slide 17
Valoración de beneficios

## Slide 18
Valoración de beneficios
Haber trabajado en la presente zafra bajo 2.6 puntos más de eficiencia que en años anteriores, reporto los siguientes efectos:
Se requirió menos azúcar VHP para cumplir el programa de producción
Aumento la disponibilidad de equipo en fabrica para minimizar paradas de proceso por retorno de jarabe a tanques de meladura (llenos de meladura)
Beneficios económicos desde el ahorro en insumos, hora-hombre operativa, costos de producción, días de zafra.
Chart: Recuperación de sacarosa en refineria
| Z 12-13 | Z 13-14 | Z 14-15 | Z 15-16 | Z 16-17
 | 87.5 | 87.9 | 87.6 | 87.5 | 90.1
El incremento en la eficiencia reportó un ahorro estimado de 1.3 Millones de dólares