## Slide 1
ELIMINADORES DE GOTAS PARA REDUCCIÓN DE ARRASTRES DE SACAROSA
Conociendo mejor el mecanismo de los arrastres de sacarosa en los equipos de evaporación
Por
Juan J Mendoza
Prodek Inc.
U.s.a

## Slide 2
Resumen
Los equipos más importantes en la fábrica de azúcar son para concentrar soluciones de azúcar, mediante la evaporación de agua de las mismas bien sea, a presión sobre la atmosférica o al vacío.
Los equipos donde ocurre ebullición son propensos a producir gotas de líquido conteniendo sacarosa, cerca de la superficie del material que evaporan las cuales, pueden ser arrastradas verticalmente por la masa de vapor ascendiendo hasta llegar a su condensación.
En investigaciones experimentales se ha demostrado que hay, una proporcionalidad potencial entre la velocidad de los vapores y la cantidad de sacarosa arrastrada medidas ambas en condiciones controladas.
Haciendo mediciones en condiciones reales de funcionamiento (No controladas), nos damos cuenta que, no todo el tiempo, se conserva la proporcionalidad con la velocidad de los vapores en el cuerpo, si no que, hay arrastres mucho más grandes, producidos por salpicaduras debidas a cambios en alimentación, entradas de aire y la presión en el equipo analizado.
Tomando en cuenta las investigaciones experimentales se han diseñado distintos aparatos para parar los arrastres de gotas contentivas de sacarosa, recolectarlas y devolverlas en forma segura al líquido en ebullición. Normalmente los arrastres primarios por salpicaduras producidas por disturbios alcanzan mamparos de choque, los cuales logran parar en alrededor de 90 % el arrastre, la combinación de estos con los equipos más sofisticados pueden alcanzar arriba de 99.7 % de separación.
En este trabajo se concluye cuáles son separadores más efectivos, la mejor ubicación relativa de los mismos respecto al equipo donde se evapora, el retorno garantizado del líquido separado y la eficiencia de separación en ellos lograda.

## Slide 3
EQUIPOS PARA EVAPORACIÓN
Superficie de líquidos en ebullición desprenden gotas que contienen sacarosa y que el flujo de vapor tiende a arrastrar, en su ascenso hacia la salida del mismo.
En forma experimental por resultado de mediciones y toma de muestras, se ha demostrado que el arrastre de gotas de líquido con sacarosa junto al vapor esta regido por una ecuación del tipo:
(1)Arrastre de sacarosa = a*velocidad vapor^b
A y b son constantes determinadas en forma experimental para situaciones particulares donde se mantiene una evaporación estable.

## Slide 4
EQUIPOS PARA EVAPORACIÓN
Análisis de la situación en condiciones reales muestran:
- que en los equipos de evaporación (evaporadores y tachos). con frecuencia los arrastres medidos, son mayores a los obtenidos de ecuación (1) de proporcionalidad.
Porque ?
Disturbios introducidos por variaciones en alimentación de liquido, vapor, presión, entradas de aire o vapor para promover la circulación

## Slide 5
separadores primarios
ejemplos:

## Slide 6
Eficiencia de separación y velocidad
La curva medida para distintas combinaciones de separadores se vuelve asintótica y en forma experimental, se demostró que a alrededor de los 131 pie/s, se produce rearrastre del material separado.

## Slide 7
Dispositivos de separación
Orientación del flujo
  Vertical, Empleados en el interior de los equipos de evaporación de jugos.
  El vertical esta colocado de tal forma que también atrape salpicaduras.
  Su acción es integral por ello tienden a incrustarse.
  Los de malla son muy efectivos en flujo vertical, pero las incrustaciones restringen muy rápido el flujo, la caída de presión sube y son difíciles de limpiar.
  Los dispositivos formados por módulos en sig sag verticales, son los mas populares, existen diferentes diseños de ellos, algunos muy buenos.
  Son colocados en restricciones de flujo que mantengan una velocidad conveniente a la eficiencia de arresto de gotas, sin comprometer las pérdidas de presión, ni la velocidad en que se pueda tender al rearrastre

## Slide 8
Dispositivos de separación
Orientación del flujo.
  Horizontal, generalmente colocados en el ducto de salida de vapor.
  Se colocan en expansiones del ducto de salida con el fin de lograr la velocidad adecuada a la separación y evitar el rearrastre de gotas.

## Slide 9
separador vertical
Vertical
Módulo vertical

## Slide 10
Instalación interna

## Slide 11
separador horizontal

## Slide 12: TOMA DE MUESTRAS

## Slide 13
Instalación externa

## Slide 14
Combinación mas común de separadores
Balde invertido
Separador horizontal

## Slide 15
Resultados
Algunos ejemplos REALES LOGRADOS CON NUESTROS SEPARADORES

## Slide 16
conclusiones
Las condiciones estables no son una realidad en los equipos que tienen sangrías variables y cargas cambiantes, por lo tanto las salpicaduras y la necesidad de recuperar los arrastres por ellas causados, están siempre presentes.
La toma de muestras de vapor es obligante si se quiere tener una buena eliminación de gotas.
El buen drenaje del equipo separador y su limpieza periódica, son necesarias para una eficiente eliminación de gotas

## Slide 17
recomendaciones
Deben colocarse tomas de muestras de vapor en los ductos de salida de todos los equipos conectados directamente a los condensadores aun cuando, no haya separadores externos, esto ayuda a mantenernos convencidos de su utilidad.
Es una excelente idea drenar los arrastres de la misma naturaleza desde los separadores externos, hasta tanques sello a nivel de piso (33 pie) desde los que se bombea al piso de tachos. Esto evitaría las tapaduras comunes en los retornos directos al cuerpo.

## Slide 18
Muchas Gracias
Información adicional y ayuda en aplicaciones, comunicarse con:
            JjMENDOZA@prodekinc.com