## Slide 1: Agosto de 2017
REDUCCIÓN DEL COSTO UNITARIO EN FABRICA
Una metodología integral
Fabricio Carvajal Cruz – Ingeniero Químico
ingenieriayproyectos@jamhesa.com.co

## Slide 2: AGENDA
Objetivo
Metodología de trabajo
Casos de ejemplo
  Automatización equipos y procesos
  Condiciones estándar de equipos y operación
  Eficiencia energética
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: OBJETIVO
Definir una metodología de trabajo que permita, de manera sistemática, reducir el costo unitario de producción en fábrica y aportar al mejoramiento de la competitividad de la empresa.
La reducción del costo unitario es una imperiosa necesidad, de frente a la economía globalizada del mundo actual, para lograr la sostenibilidad económica, ambiental y social.

## Slide 4: METODOLOGIA DE TRABAJO
Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario (ingenierías mecánica, química, eléctrica, instrumentación y automatización, industrial, ambiental) que visualice las situaciones a mejorar desde diferentes aproximaciones.
Descomponer el costo unitario de fabricación en cada uno de los factores que lo impactan. Esto se hizo mediante un diagrama de árbol.
Identificar en el diagrama las oportunidades de mejora que requieren poca o nula inversión para ejecutarlas de inmediato. Victorias tempranas o cosecha de las manzanas bajas.
Determinar la contribución al costo unitario de fabricación de cada uno de los factores identificados. Esto es definir el peso, o el factor de ponderación de cada uno de los factores identificados.
Socializar al equipo de trabajo de fábrica el plan de trabajo, los avances y logros obtenidos al momento, para motivar y comprometer el equipo con el logro del objetivo planteado (reducir coto unitario de fabricación).
Definir proyectos según su inmediatez o la prioridad dada por el factor de ponderación.

## Slide 5: PLAN MAESTRO
$ / QQ
1.1 FIJOS
1.2 VARIABLES
2.1 CAPACIDAD
(Ton / h)
2.2 TIEMPO
( h )
2.3 OR
( % )
1.2.1 Consumos unitarios
1.2.2 Valores unitarios
1.2.1.1 Energía eléctrica (Kwh/TC)
1.2.1.2 Energía térmica (Lbv/TC)
1.2.1.3 Insumos (g/QQ)
1.2.2.3 Insumos ($/g)
2.3.1 Pérdidas en miel final
2.3.2 Pérdidas indeterminadas
2.3.3 Pérdidas en bagazo
2.3.4 Pérdidas en cachaza
2.2.1 Tp no daños
2.2.2 Tp daños
2.1.1 Equipos en condiciones estándar
2.1.2 Operación en condiciones estándar
2.1.3 Automatización
2.2.3 Tp programa
1.2.2.1 Energía eléctrica ($/Kwh)
1.1.1 Nómina
1 - $
2 - QQ
1.1.3 Impuestos
1.1.4 Seguros
1.1.5 Depreciación y amortización
1.2.2.2 Energía térmica ($/Lbv)
1.1.2 Mtto

## Slide 6: PLAN MAESTRO
$ / QQ
1.1 FIJOS
1.2 VARIABLES
2.1 CAPACIDAD
(Ton / h)
2.2 TIEMPO
( h )
2.3 OR
( % )
1.2.1 Consumos unitarios
1.2.2 Valores unitarios
1.2.1.1 Energía eléctrica (Kwh/TC)
1.2.1.2 Energía térmica (Lbv/TC)
1.2.1.3 Insumos (g/QQ)
1.2.2.3 Insumos ($/g)
2.3.1 Pérdidas en miel final
2.3.2 Pérdidas indeterminadas
2.3.3 Pérdidas en bagazo
2.3.4 Pérdidas en cachaza
2.2.1 Tp no daños
2.2.2 Tp daños
2.1.1 Equipos en condiciones estándar
2.1.2 Operación en condiciones estándar
2.1.3 Automatización
2.2.3 Tp programa
1.2.2.1 Energía eléctrica ($/Kwh)
1.1.1 Nómina
1 - $
2 - QQ
1.1.3 Impuestos
1.1.4 Seguros
1.1.5 Depreciación y amortización
1.2.2.2 Energía térmica ($/Lbv)
1.1.2 Mtto

## Slide 7: 2.1.3 AUTOMATIZACION OPERACIÓN CENTRIFUGA BATCH PARA MASA A

## Slide 8: OBJETIVO DEL PROYECTO
ANTES
DESPUES
Reducir el consumo de energía eléctrica y el reproceso de azúcar A mediante la automatización del ciclo de una centrífuga batch para masa A, de forma que el operario no intervenga en la operación normal de la máquina.

## Slide 9: ALCANCE DEL PROYECTO
Para lograr el objetivo se hicieron los siguientes trabajos:
Cambio del canasto. De uno con tapa manual a uno con válvula para descarga
Cambio del arado. De uno con volante para operación manual a uno con sistema neumático para operación automática. Adicionalmente el nuevo es de mayor tamaño para descargar en menos tiempo
Cambio de los sistemas para control de la carga y lavado del azúcar por unos de mayor eficiencia
Instalación de un sistema para monitoreo del balanceo. Para mejorar la seguridad en la operación de la máquina; deteniendo automáticamente la misma en caso de desbalanceo

## Slide 10: ALCANCE DEL PROYECTO
ANTES
DESPUES
ANTES
DESPUES
VALVULA DE DESCARGA
ARADO

## Slide 11: ALCANCE DEL PROYECTO
ANTES
DESPUES
CONTROL DE CARGA Y LAVADO DE AZUCAR

## Slide 12: BENEFICIOS OBTENIDOS
Reducción del consumo de energía eléctrica en 2.82 Kw-h/ciclo.
  Por pasar de operar con dos centrífugas a 12 ciclos/h a operar con una centrífuga a 22 ciclos/h. Motores de 75 kw.
Reducción del azúcar reprocesada en cada ciclo, por:
  Control automático de la carga. La cantidad de masa alimentada por ciclo es la capacidad del canasto.
  Mejor control del momento para lavar el azúcar en el canasto. El agua para lavado entra en el momento óptimo; cuando recién ha salido la miel de la masa
  Reducción del azúcar residual en el canasto al final del ciclo. El arado es más grande y se controla automáticamente el momento y punto de entrada, así como la velocidad de descenso.
Reducción de un operario por turno
RETORNO DE LA INVERSION EN UN AÑO

## Slide 13: BENEFICIOS OBTENIDOS
Material | Acum. A Diciembre 2016 | Acum. A Junio 2017
Masa A | Brix: 90.62% Pureza: 85.96% | Brix: 91.05% Pureza: 86.59%
Miel A | Brix: 76.76% Pureza: 73.66% | Brix: 77.05% Pureza: 74.46%
Rendimiento en cristales (%) | 42.31 | 43.24
Azúcar envasada a 30 Junio 2017 (qq) | 134,498
Masa A requerida para la producción 2017 (Ton) | 15,552
Azúcar que se hubiera obtenido en 2016 (qq) | 131,605
Reducción obtenida en reproceso (qq) | 2,893
Costo del reproceso ($/qq) | 3,000
AHORRO EN LOS REPROCESOS ($) | 8’678.294
Soportes ahorro en disolución
Soportes ahorro energético
Azúcar envasada a 30 Junio 2017 (qq) | 134,498
Azúcar /ciclo (qq) | 4.83
Ciclos efectuados | 28,020
Potencia del motor (kw) | 74.57
Consumo de energía a 12 ciclos/h (kw-h/ciclo) | 6.21
Consumo de energía a 22 ciclos/h (kw-h/ciclo) | 3.39
Ahorro energético por ciclo (kw-h) | 2.82
Reducción obtenida en energía (kw-h) | 79,018
Valor del kw-h ($) | 304
AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGIA ($) | 24’021.343

## Slide 14: 2.1.3AUTOMATIZACION OPERACION EVAPORADORES

## Slide 15: OBJETIVO DEL PROYECTO
JUGO CLARO
DESDE
CLARIFICACION
JUGO
Reducir el consumo de vapor en tacho batch para masa A y el tiempo perdido en molienda por llenos de jugo claro, mediante la automatización de la operación en evaporadores; de forma que el operario no intervenga en la operación normal del proceso.

## Slide 16: ALCANCE DEL PROYECTO
Para lograr el objetivo se hicieron los siguientes trabajos:
Instalación de medidor en línea de brix a la salida de meladura del quinto efecto
Instalación de medidores de nivel en cada uno de los cinco efectos
Instalación de válvulas automáticas para controlar el flujo de jugo transferido de un efecto al siguiente
Instalación de un variador de frecuencia en las bombas de jugo claro para controlar el flujo de jugo alimentado al primer efecto
Instalación de un medidor de flujo en la entrada de jugo al primer efecto

## Slide 17: BENEFICIOS OBTENIDOS
Reducción del consumo de vapor en tacho para masa A.
  En seis meses se han ahorrado 1,286 Ton de vapor; por mejorar la estabilidad en el brix de la meladura cruda y pasar de un valor promedio de 63.41 a 65.64
Reducción del tiempo perdido por llenos de jugo claro
  En seis meses se ha reducido de 2.83% a 0.58%. Por mejorar la eficiencia de la evaporación al mantener controlados los niveles en el punto optimo (33%). Esto representa 74.5 horas adicionales de molienda
  EL RETORNO DE LA INVERSION SE LOGRA EN OCHO MESES

## Slide 18: BENEFICIOS OBTENIDOS

## Slide 19: BENEFICIOS OBTENIDOS
 | Antes (Jul-Nov) | Después (Dic-Jun)
Brix meladura cruda | 63.41 | 65.64
Vapor escape ahorrado por incrementar un °Bx (kg/TC) – Dato Cenicaña | 6.3 | 
Vapor escape ahorrado (kg/TC) | 14.05 | 
Rvb (kg vapor/kg bagazo) | 1.8 | 
Bagazo ahorrado (Kg/TC) | 7.81 | 
Molienda del 18/01/17 al 30/06/17 (Ton) | 91,543 | 
Bagazo ahorrado (Ton) | 714.5 | 
Precio de venta del bagazo ($/Ton) | 45,000 | 
AHORRO ($) | 32’150,000 | 
 | Antes (Jul-Nov) | Después (Dic-Jun)
Tiempo perdido%hábil | 2.83 | 0.58
Reducción tiempo perdido | 2.25% | 
Tiempo hábil al 30 de Junio 2017 (h) | 3,310 | 
Tiempo recuperado (h) | 74.5 | 
Costo de paro ($/h) – Costo fijo | 304,579 | 
AHORRO EN TIEMPO PERDIDO ($) | 22’691,136 | 

## Slide 20: 2.3.4 REDUCCION PERDIDAS DE SACAROSA EN CACHAZA

## Slide 21: OBJETIVO DE LA MEJORA
Reducir las pérdidas de sacarosa en cachaza, reduciendo el contenido de sacarosa en cachaza, mediante:
Recuperación de las condiciones estándar de operación en el filtro rotatorio al vacio.
Definición de condiciones estándar de operación y entrenamiento de operarios (teórico y práctico)
Adicionalmente, revaluar la compra de un filtro adicional

## Slide 22: MEJORAS IMPLEMENTADAS
Se han ejecutado los siguientes trabajos:
Puesta a punto del sistema de vacio. Bomba, válvula distribución, sellos barométricos.
Ajustes en el cabezote. Angulo de sumergencia, asentamiento de caras.
Limpieza de mallas, panales de soporte y mangueras para transmisión del vacio. Cambio de los que se encontraron en mal estado
Reducción de la velocidad de operación del filtro (De 1.5 min/giro a 3 min/giro)
Corrección de pérdidas en el sistema de captación, transporte y entrega de bagacillo.
Reducción del agua utilizada para lavado de la torta, de 35 a 24 litros/min
Control de pH en mezclador de lodos
Seguimiento y control de la operación

## Slide 23: MEJORAS IMPLEMENTADAS
ANTES
DESPUES
MALLAS Y PANALES DE SOPORTE

## Slide 24: MEJORAS IMPLEMENTADAS
Informe diario fábrica
Bitácora supervisores elaboración

## Slide 25: BENEFICIOS OBTENIDOS
Producción de mayor cantidad de azúcar con una misma molienda.
  En seis meses se han producido 250 qq de azúcar adicionales por reducir la sacarosa en cachaza de 2.2% a 1.9%
Reducción de consumo de vapor por menor uso de agua para lavado de torta de cachaza.
  En seis meses se han consumido 342.5 Ton de vapor menos por reducir el agua para lavado en el filtro de cachaza de 35 a 24 litros/min.
  LA INVERSION REQUERIDA FUE $0

## Slide 26: RESULTADOS OBTENIDOS

## Slide 27: RESULTADOS OBTENIDOS
 | Antes (Julio/2016 a Enero/2017) | Después (Febrero a Junio) 2017
Sac%cachaza | 2.55% | 2.01%
Cachaza%caña | 3.75% | 2.81%
Cachaza (Ton) | - | 2,572
Sacarosa recuperada (Ton) | - | 13.9
Factor SJM (%) | - | 90%
Azúcar recuperada (qq) | - | 250
Valor del quintal ($/qq) | 91,000 | 
AHORRO ($) | 22’750,000 | 
REDUCCION PERDIDAS DE SACAROSA EN CACHAZA
Tiempo molienda a 30 Junio 2017 (h) | 2,594.8
Reducción flujo agua para lavado de torta (l/min) | 11.0
Reducción flujo agua para lavado de torta (Ton) | 1,712.6
OP. 1: Capacidad de molienda (Ton/h) | 
Brix jugo diluido (%) | 13.99
Equivalente en molienda (Ton/h) | 0.77
OP. 2: Ahorro de bagazo por menor consumo de vapor | 
Vapor escape ahorrado (Ton) – 1/5 del agua | 342.5
Equivalente en bagazo (Ton) – Rvb 1.8 | 190
Precio de venta del bagazo ($/Ton) | 45,000
AHORRO EN EL CONSUMO DE BAGAZO ($) | 8’550.000

## Slide 28: 1.2.1.2 REDUCCION DEL CONSUMO UNITARIO DE VAPOR (Lbv/TC)

## Slide 29: OBJETIVO
Incrementar la disponibilidad de vapor vivo (alta presión, 450 psig) para la generación de energía eléctrica
El consumo actual de vapor vivo en elaboración es de 2,800 lbv/h que representan un potencial de generación de 112 kwh
Lo anterior se logrará:
Identificando los usos dados actualmente al vapor vivo en el proceso y analizando cuales son posibles de cambiar por vapor de menor presión (escape o vapor vegetal).
Asegurando un buen estado en los aislamientos térmicos en equipos y tuberías para conducción de vapor o jugos con temperatura mayor a la ambiental. Con prioridad según el nivel de presión (alta, media y baja) o temperatura.
Asegurando un buen funcionamiento del sistema de trampeo de condensados. Con prioridad según el nivel de presión (alta, media y baja).

## Slide 30: CICLO DEL VAPOR - Actual
CALDERA
TURBOBOMBA
EVAPORADORES
TACHOS
REDUCTORA
450 A 125 psig
CALENTADOR
JUGO CLARO
CALENTADOR
JUGO DILUIDO
EYECTORES
SECADORA
SOPLOS
REDUCTORA
125 a 15 psig
CORLISS
CALENTADOR
MELADURA
450 psig
125 psig
15 psig
8 psig
Condensados

## Slide 31: CICLO DEL VAPOR – Futuro 1
CALDERA
REDUCTORA
450 A 125 psig
EVAPORADORES
TACHOS
TURBOBOMBA
CALENTADOR
JUGO CLARO
CALENTADOR
JUGO DILUIDO
CORLISS
SECADORA
SOPLOS
TURBO
GENERADOR
EYECTORES
CALENTADOR
MELADURA
450 psig
125 psig
15 psig
8 psig
Condensados

## Slide 32: MEJORAS IMPLEMENTADAS
CAMBIO DE VAPOR DE ESCAPE (15 psig) POR VAPOR VEGETAL 1 PARA
CALENTAMIENTO DE JUGO DILUIDO Y JUGO CLARO
ANTES
Uso de tres y cuatro calentadores consumiendo vapor vegetal I y vapor escape parte del tiempo en el periodo de molienda para mantener la temperatura del jugo diluido en 104°C.
Jugo claro al evaporador 1 en 89°C, mayor consumo de escape para calentarlo hasta la temperatura de operación (110°C).
DESPUES
Uso de dos calentadores consumiendo vapor vegetal 1 TODO el tiempo en el periodo de molienda para mantener la temperatura del jugo diluido en 104°C.
Jugo claro al evaporador 1 en 100°C. Calentamiento de jugo claro con vapor vegetal 1; TODO el tiempo en el periodo de molienda. Menor consumo de escape para calentarlo hasta la temperatura de operación (110°C)

## Slide 33: MEJORAS IMPLEMENTADAS
Detección y corrección de cortocircuitos en calentadores de jugo diluido.
Reubicación de tuberías para alimentación de vapor escape y vapor vegetal I a calentadores.
Configuración de un calentador para jugo claro.
Seguimiento diario al indicador de consumo específico de vapor.

## Slide 34: RESULTADOS OBTENIDOS
ANTES
DESPUES
Reducción de consumo de vapor escape en evaporadores por precalentamiento del jugo claro.
  En seis meses se han ahorrado 2,289 Ton de vapor por precalentar el jugo claro con vapor vegetal 1, de 89°C hasta 100°C.
  LA INVERSION REQUERIDA FUE $0

## Slide 35: RESULTADOS OBTENIDOS
 | Jugo claro | Vapor escape
Flujo (Ton/h) | 48.00 | 1.28
Temperatura inicial (°C) | 89 | 119
Temperatura final (°C) | 100 | 119
Vapor escape ahorrado (kg vapor/TC) | 25 | 
Rvb (kg vapor/kg bagazo) | 1.8 | 
Bagazo ahorrado (Kg/TC) | 13.9 | 
Molienda del 18/01/17 al 30/06/17 (Ton) | 91,543 | 
Bagazo ahorrado (Ton) | 1,272 | 
Bagazo vendido (Ton) | 974.51 | 
Precio de venta del bagazo ($/Ton) | 45,000 | 
AHORRO ($) | 57’260.000 | 
Ahorro si fuera energía eléctrica, con steam rate de 25 y 304 $/kwh ($) | 68’000.000 | 
CALENTAMIENTO DE JUGO CLARO CON VAPOR VEGETAL 1

## Slide 36: OPORTUNIDADES DE MEJORA
Calentamiento de aire
para
Secado de azúcar
Calentamiento de
meladura
Para clarificación
CAMBIO DE MEDIO DE CALENTAMIENTO
DE VAPOR VIVO (125 PSIG) A ESCAPE (15 psig)

## Slide 37: OPORTUNIDADES DE MEJORA
Calentamiento de aire para
Secado de azúcar

## Slide 38: PROXIMOS PASOS
Elaborar un plan para recuperación e instalación de aislamientos térmicos en equipos y tuberías; con orden de prioridad según la temperatura del fluido contenido. (Vapor vivo, escape, vapor vegetal 1, condensados, jugo encalado)
Elaborar un plan para revisión y recuperación del sistema de trampeo de vapor; con orden de prioridad según la temperatura del fluido contenido. (Vapor vivo, escape, vapor vegetal 1)
Elaborar un plan para reducir la presión del vapor utilizado en proceso.
  Calentamiento del aire en la secadora. De vivo a escape inicialmente y evaluar a vapor vegetal 1.
  Calentamiento de meladura. De vivo a escape inicialmente y evaluar a vapor vegetal 1.
  Soplos en elaboración. De vivo a escape.
Evaluar el uso de vapor vegetal 2. De acuerdo con el balance de materia y energía de la fábrica y las capacidades de los equipos en evaporación.
Evaluar el cambio condensadores para reducir consumos de agua de inyección y eliminar eyectores.

## Slide 39: RESUMEN

## Slide 40: CONCLUSIONES
La reducción del costo unitario en fábrica es un proyecto que requiere del compromiso de TODO el equipo de trabajo en fábrica (operarios, supervisores e ingenieros) y los procesos de apoyo para lograr el objetivo.
Existen mejoramientos que no requieren inversión o requieren baja inversión. No obstante los beneficios son significativos y apalancan la ejecución de otros proyectos o mejoramientos.
El planteamiento de proyectos para reducir el costo unitario requiere una visión integral y multidisciplinaria del proceso (eficiencia, costo, calidad, operación, mantenimiento, energético, ambiental, legal).
Es importante establecer la relación costo/beneficio al momento de plantear un proyecto y hacer el seguimiento a esta relación una vez ejecutado,

## Slide 41: RECOMENDACIONES
Motivar a todos los implicados en el planteamiento y ejecución de los proyectos para reducción de costo unitario en fábrica, de forma que mantengan el compromiso mostrado con los mismos.
Identificar y ejecutar los mejoramientos que no requieren inversión o requieren baja inversión y reconocer la relación costo/beneficio.
Establecer la ponderación de TODOS los factores que afectan el costo unitario para definir prioridades en la ejecución de los proyectos.
Hacer seguimiento a la relación costo/beneficio de los proyectos ejecutados,

## Slide 42
Fabricio Carvajal Cruz – Ingeniero Químico
ingenieriayproyectos@jamhesa.com.co